关于2012--2013年度职工住宅

冬季取暖费核算情况说明

2012-2013年度职工住宅冬季取暖费核算工作已结束，现将核算结果及成本核算情况说明如下：

一、职工住宅取暖费成本核算范围

按照国家行业规范，取暖费用全成本核算项目应当包括：①锅炉房建设及锅炉购置的折旧费；②锅炉设备改扩建及大修、室外热力管网维修费用；③取暖管理人员的工资及津贴等；④供暖期间的燃料费；⑤供暖补水费；⑥供暖动力用电费；⑦锅炉日常维护维修费；⑧取暖期间临时工人工费；⑨锅炉用消耗材料费；⑩企业利润等十项。

按照学校2003年第20期(总第95期)校长办公会精神，我校职工住宅取暖费成本核算按上述十项中的④⑤⑥⑦⑧⑨等六项费用进行实际核算（即按直接成本项目进行核算）。

二、供暖燃料、时间及质量

1、供暖燃料。我校供暖锅炉房分别采用天然气和燃煤作为燃料。使用天然气作为燃料的锅炉房有：中心区锅炉房、南校区西林锅炉房、水科所南锅炉房、植物所锅炉房、北校区学生新区锅炉房、水保所锅炉房等6个锅炉房（共12台锅炉）；使用燃煤作为燃料的锅炉房有：北校区学生东区锅炉房、北校区西墙区锅炉房、北校

区东南区锅炉房、机电学院锅炉房、旱农平台锅炉房、林科院锅炉房、水科所北锅炉房等7个锅炉房（共计16台锅炉）。

2、供暖时间、质量要求。供暖时间为4个月（2012年11月11日—2013年3月15日），每天根据天气情况分时段供暖（“三九”期间全天24小时供暖），住宅室内温度基本达到地区规范（18℃±2）。

三、成本费用增减情况

2012年取暖总费用2159.943294万元，比2011年取暖总费用2186.950014万元，减少了27.006720万元，下降了1.23%。2012年供暖总面积1197953.32M2，比2011年1143002.22 M2，增加了54951.10 M2。增加的主要区域有：北校区理科大楼、南校区温室、西林幼儿园活动板房、2号教学楼艺术系展厅等。各项费用增减情况如下：

（一）燃料费减少

2012年燃料费18606203.03元比2011年燃料费19144302.05元减少了538099.02元，下降了2.81%。

1.天然气费用减少。2012年天然气11485879.02元比2011年天然气11574761.22元减少了88882.20元，下降了0.77%。（主要原因是天然气用气量减少了44890m3）。

2.燃煤费用减少。2012年燃煤费用7120324.01元比2011年燃煤费用7569540.83元，减少了449216.82元，下降了5.93%。（主要原因是燃煤综合单价下降，2012年燃煤综合单价659.39元/吨比2011年700.55元/吨，每吨节约41.16元，下降了5.88 %。另外，用煤量略有下降。2012年用煤量10798.35吨，比2011年用煤量10805.14吨减少了6.79吨，下降了0.06%）。

（二）人工费增加

2012年人工费761601.52元比2011年人工费711795.96元增加了49805.56元，上升了7%（一方面锅炉工工资上涨。2012年50元/天，比2011年人均48元/天，上涨了4.17%。另一方面锅炉人数增加。由于机电学院增加1台锅炉，2012年124人比2011年120人增加了4人）。

（三）维修费增加

2012年维修费403090.26元，比2011年维修费328543.46元增加了74546.80元，上升了22.69%。

（四）水费减少

2012年水费181162.20元，比2011年水费199019元，减少了17856.80元，下降了8.97%。

（五）电费增加

2012年电费1590255.93元，比2011年电费1400159.68元增加了190096.25元，上升了13.58%。

（六）原盐费减少

2012年原盐费57120元，比2011年原盐费85680元减少了28560元，下降了33.33%。

从2012年直接成本费用增减分析来看，是三减（燃料费用、水费、原盐费用共计58.451582万元），三增（人工费用、维修费

用、电费共计34.444861万元）。

四、成本核算

职工住宅取暖费成本＝学校实际取暖直接费用/（职工住宅供暖

面积+公共建筑物供暖面积的1.2倍）。供暖面积计算办法：职工住宅的供暖面积按照实际供暖面积计算；办公、科研、教学楼等公共建筑物的供暖面积按实际建筑面积的1.2倍计算。

经核算2012-2013年职工住宅取暖成本为18.03元/年·㎡，即4.51元/月·㎡，较上一个采暖期下降了5.65%（2011-2012年取暖费核算成本为4.78元/月·㎡）。

五、成本费用降低的主要原因

2012年取暖期间，后勤部门加强内部管理，采取多种具体有效的管理措施，降低了取暖成本，总计节约成本费用126万元。主要表现在：一是取暖费数据计算结果，总费用减少了27.007万元（前面已经分析）；二是经过加强管理等措施节约了99万元。数据来源是本期供暖面积比上期增加5.4951万平米，如果把增加的面积按本期计算的18.03元/年·㎡取暖费计算，将节约费用99万元（5.4951万㎡*18.03元/年·㎡）。经过分析和总结，这些费用节约的主要原因有以下几个方面：

（一）后勤部门严把煤炭质量关

对到场的煤炭进行验收并取样、留检，随机抽样，及时送检，经省煤炭质量检测中心进行多次检测，均达到合同采购要求。检测结果显示：干基高位发热量平均值为6300千卡/千克，收到基低位发热量平均值5491千卡/千克，均比华亭煤矿的(基数)发热量高（华亭煤矿干基高位发热量5990千卡/千克；收到基低位发热量4620千卡/千克）。本期采暖过程中锅炉房司炉工普遍认为，燃煤火焰硬，燃烧充分，煤渣少且不结块（比上季少35%—40%）。

（二）后勤部门严把煤炭数量关

每辆运煤车到场称重，随时抽查、监督、跟踪，严格执行采购过程的管理程序。安排专人进行过磅，实行到场称重的计量方式，并按到场称重数量作为煤款的结算重量（以前年度是按购买合同约定卖方称重，买方拉运并到场称重，重量误差在1%以内，即按卖方称重重量结算煤款），及时监督运煤车辆到场时间并卸货等，减少了运输环节，杜绝浪费。

（三）煤炭价格下降

2012年燃煤综合单价659.39元/吨比2011年700.55元/吨，每吨节约41.16元。

（四）加大设备维护与更新

通过投入专项资金对各个锅炉房室外暖气管网改造、阀门更换、循环泵及软水处理器等设备的更换，从而大幅降低了管网的跑、冒、滴、漏，减少了水资源的浪费。因控制阀门的安装，基本达到了单楼停暖进行检修，从而减少了水的浪费。

（五）尝试新的锅炉运行模式

后勤从事锅炉运行、设备维修的一线职工，积极探索新的锅炉运行方式，在没有增加其他监控及调节设备的情况下，为了保持室内采暖温度达标，在整个采暖季根据每天天气温度变化及时调整锅炉运行的时间段，既保证了供暖效果，又降低了采暖成本。

2013年9月10日